招 标 文 件

项目名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司盐硝厂新干燥优化改造项目（平面回旋筛采购）

招标人：湖南省湘澧盐化有限责任公司

2022年5月10日

目   录

第一章    招标公告……………………………………………………………………………2

第二章    投标人须知 ……………………………………………………………………4

一、说明………………………………………………………………………4

二、招标文件………………………………………………………………5

三、投标文件的编写………………………………………………………6

四、投标文件的递交……………………………………………………………8

五、开标和评标…………………………………………………………………9

六、定标…………………………………………………………………………11

第三章     合同条款…………………………………………………………………………13

第四章     技术规格及要求…………………………………………………………………19

第五章     附件（投标文件的组成）……………………………………………………24

第一章  招标公告

湖南省湘澧盐化有限责任公司将对盐硝厂新干燥优化改造项目中平面回旋筛的采购自行组织招标，欢迎符合条件的投标人参与投标。

- 项目名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司新干燥优化改造项目（平面回旋筛采购）

- 资金来源：单位自筹

三、建设地址：湖南省湘澧盐化有限责任公司厂区

四、招标内容：

1、方形平面回旋筛1台套，生产能力：50吨/小时

包括设备的材料、制造、出厂前的检验、交货、包装、从制造厂到招标人指定地点的运输、安装和试运行指导、技术资料提供以及相关的技术服务等，具体以本项目技术规范书要求为准。

2、标段划分：一个标

3、设备参数：详见本项目技术规范书。

4、交货地点：湖南省湘澧盐化有限责任公司厂区

5、供货周期：合同签订后35个日历天内。

6、控制价：本设备控制价41万元，超过控制价视为无效报价。

7、质保期：12个月，从合同设备预验收证书签发日起开始计算（具体内容以技术规范书为准）。

五、投标人资格要求：

1、资质要求：具有独立法人资格的生产制造企业，并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期，且营业执照经营范围含相关设备。

2、业绩要求：须提供最近三年（2019年4月-2022年4月）方形平面回旋筛或类似产品（处理能力≥30吨/小时）供货业绩至少一个，并提供合同协议书原件扫描件或发票扫描件。

3、信誉要求：投标人在招投标及生产经营过程中，三年内未受司法机关生效刑事判决和行政机关行政处罚决定，及在本项目类似产品销售过程中未有重大违约行为（提供签章的承诺书）。

4、本项目不接受联合体投标。

六、投标文件递交时间及地点

1、投标截止期：2022年5月 26 日14:30。

开标时间：2022年5月26日15:00。具体时间电话通知。

2、递交投标文件地点和开标地点

开标地点：湖南省湘澧盐化有限责任公司

投标文件邮寄地址：湖南省津市市襄阳街办事处盐矿社区   邮编：415400

联系人：左宜喜      联系电话：13873606306

第二章  投标人须知

一、 说    明

# 1.    适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述的采购项目。

# 2.    定义

2.1  “招标人”系指湖南省湘澧盐化有限责任公司。

2.2  “投标人”系指响应招标文件、参加投标竞争的具有法人资格的制造商或代理商。

2.3  “货  物”系指卖方按招标文件要求，向用户提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

2.4  “服  务”系指招标文件规定卖方须承担的系统集成、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

# 3.    合格的投标人

3.1   凡具有法人资格，有生产或供应能力的国内企事业单位均可参加投标；

3.2   允许在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业，以其在中国境内生产的产品参加投标，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3   具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4   有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5   近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6   满足国家有关的法律、行政法规和本招标文件第一章第五款规定的资质条件。

# 4.    投标费用

投标人应承担所有参与投标的有关的全部费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人在任

何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5．   联合体投标

根据本项目实际情况不接受联合体投标。

二、 招标文件

6．   招标文件的构成

6.1   招标文件由招标文件目录所列内容及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同条款

第四章  技术规格及要求

第五章  附件（投标文件的组成）

6.2   投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.3   投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告之招标单位补全或澄清。如果投标人不按上述提出要求而造成不良后果，招标单位不承担责任。

7.    招标文件的澄清及修改

7.1	投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间前10天内以书面形式提出，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少15日前，以投标人须知前附表规定的形式通知；不足15日，相应顺延投标截止时间；修改内容不影响投标文件编制的，在提交投标文件截止时间3日前，以投标人须知前附表规定的形式通知。

7.2	招标人不统一组织投标人对项目现场和周围环境进行勘察，但投标人可自行对项目现场和周围环境进行勘察。以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。现场踏勘后，中标方不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔要求。投标人踏勘现场所发生的一切费用和责任概由投标人自负。

# 8.    招标文件的修改

招标人可以修改招标文件，修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以投标人须知前附表规定的形式通知；不足15日，相应顺延投标截止时间；修改内容不影响投标文件编制的，在提交投标文件截止时间3日前，以投标人须知前附表规定的形式通知。该澄清或修改的内容为本文件的组成部分。

三、 投标文件的编写

# 9.    投标要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性的响应，否则，其投标可能被拒绝。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件没有完全响应招标文件的有效理由。

# 10.   投标语言及计量单位

10.1  投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

10.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

11.   投标文件的组成

11.1  投标书（仅供参考），应包括下列部分：

（1） 投标函

（2） 开标一览表

（3） 投标货物数量、价格表以及货物简要说明一览表；

（4） 技术规格性能偏离表；

（5） 商务条款偏离表；

（6） 投标保证金（如有）；

（7） 投标人认为需提供的其它资料（投标人视需要自行编号）。

11.2  投标资格证明文件包括：

（1） 营业执照（复印件加盖公章）

（2） 法定代表人身份证明和法人代表授权书（签字盖公章）

（3）投标人近三年内，在经营活动中没有重大违法犯罪等不良记录（需提供签章的承诺书）；

（4）良好的商业信誉（守信用、重合同证明）和健全的财务会计制度等证明文件。

（5） 投标人认为需加以说明的其它内容；

11.3  投标内容填写说明

（1） 投标书统一格式填写，装订成册。

（2） 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规定、统一规范，不得自行增减内容。

# 12.   投标书附件的编制及编目（如有需要的话）

12.1  投标书附件由投标方视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编制装订。

12.2  投标书附件应包含以下内容：

（1） 投标设备的详细技术参数

（2） 最新的样本资料

（3） 关键元器件明细表（如有的话）

（4） 备品备件清单（如有的话）

（5） 设备的详细说明（如有的话）

（6） 产品的技术服务及售后服务内容及措施。

# 13.   投标报价

13.1  所有投标报价货币为人民币。

13.2  投标人应按投标货物数量价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署，应包含具体货物单价。

13.3  投标价格表填写时应注意下列要求，报价含下列内容：

（1） 技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

（2） 技术规格中特别要求调试的费用、培训及其它附带服务的费用。

（3） 投标人所提供的货物应是在中华人民共和国制造或组装的（若技术规格及要求明确，也可以是已进口的境外生产的货物），其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件、原材料及货物本身已支付和将要支付的各类税费（13%增值税专门发票，计入交货价内即可）。

13.4  该项目投标报价含设备材料、制作、涂漆防腐以及货物到交货地点的运输费、装卸费、保险费、调试费、质保期内的维护维修和零配件等所有费用。

13.5  招标方不接受选择报价，对每一种货物只允许有一个报价。

# 14.   投标人资格的证明文件

14.1  投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件（附件7），作为投标文件的一部分。

（1） 若投标人提供的货物及服务不是投标人生产或拥有的，所投主要设备必须得到制造商（进口品牌要有该品牌制造商在中国相应机构）提供的销售该种货物的正式授权；

（2） 投标人必须具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；

（3） 投标人应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其它技术服务的义务。

# 15.   证明投标货物符合招标文件规定的文件

15.1  投标人须提交证明其拟供货物及其服务符合招标文件规定的响应性文件，作为投标文件的一部分。

15.2  货物及其服务合格性的证明文件包括对货物及其服务来源地的声明，并要求在交付时出具来源地证书证实。

15.3  上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1） 货物主要技术性能的详细描述；

（2） 技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有的备件和专用工具详细的清单，包括其价格和供货来源资料；

（3） 技术偏离表（见附件格式5）。

15.4  投标人应对招标文件第四章技术规格及要求做出实质性响应，如有异议必须逐条提出或填写技术偏离表，不得直接复制招标文件的技术参数作为所投设备的技术参数。

15.5  在招标文件第三章附上了合同条款，投标人在投标时应对这部分给予充分的考虑。为了评标委员会评标的需要，投标人应对上述条款的异议逐条提出。

# 16.   投标保证金

16.1	无

16.2	发生以下情况之一，投标保证金将不予退还。

（一）开标后，投标人在投标有效期内撤回投标的；

（二）提供虚假材料谋取中标的；

（三）中标后，无正当理由不签订合同的。

# 17.   投标有效期

17.1  投标文件从递交投标文件截止之日起有效期为90天。如果投标文件有效期不足90天，将有可能导致投标无效。特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

# 18.   投标文件的签署及规定

18.1  投标文件中投标书、资格文件可装订成一本。一份正本和一份副本，“开标一览表”单独准备一份密封。在每一份投标文件要明确注明“正本”和“副本”的字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。投标人应填写全称，同时加盖印章。

18.2  投标文件正本必须用不褪色的墨水填写或打印并由法人代表或经正式授权的投标人代表签字，副

本可以用复印件。

18.3  除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂沫或改写，若有修改须由签署投标

文件的人进行签字或盖章。

18.4  电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

四、 投标文件的递交

# 19.   投标文件的密封和标记

19.1  投标人应将投标文件（包括投标书及资格文件）正本和副本分别用信袋密封，封口处应有投标单位公章及法人代表签章。并在封皮上标明招标编号、投标货物名称及“正本”或“副本”。

19.2  为方便开标唱标，投标人应将投标书的正本、开标一览表单独密封。开标一览表用一小信封单独

密封并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件正本密封袋中。

19.3  每一密封信袋上注明“于              之前（指投标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”

的字样。

19.4  如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按19.1-19.3中的规定密封和标记后，按投标邀请

注明的地址送至（或邮寄）招标方。

19.5   如果未按上述规定密封和标记，招标方对投标文件的误投和提前启封概不负责。

# 20.   投标文件的送达

20.1	投标文件应在投标截止时间前送达本招标文件规定开标地点，逾期送达的、未送达指定地点的或未按要求密封的投标文件，招标人将拒收。

21．	投标文件的补充、修改或撤回

21.1	投标截止时间前，投标人可对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回。

21.2	投标人补充、修改或撤回时，须向招标方出示加盖公章、经法人代表或授权代表（需出示有关证明）签字的函件。

21.3	补充、修改的内容应当按照本文件的规定签署盖章，并密封。

21.4	补充、修改文件是投标文件的组成部分。

21.5	投标截止后，投标人不得补充、修改或撤回投标文件；但可以在开标前出示加盖公章、经法人代表或授权代表（需出示有关证明）签字的函件通知放弃投标。

五、 开标和评标

# 22.   开  标

22.1	按规定的时间和地点开标。

（1）招标方组织投标人、监委按规定签到。

（2）依据《项目投标保证金到账明细表》，查验确认各投标人投标保证金缴纳信息；

（3）介绍开标会议程，宣读开标会纪律。

22.2	开标时，当众查验投标文件的密封状况，经监委、投标人确认无误后，当众拆封，宣读投标人名称，投标价格，招标文件允许提供的备选投标方案报价以及投标文件的其他主要内容。

22.3	未宣读的投标价格和招标文件允许提供的备选投标方案报价等实质性内容，评标时不予承认。

22.4	开标时，投标文件中投标报价表内容与投标承诺书内容不一致的，以投标报价表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

# 23.   评标委员会

23.1  因是自行组织招标，湘澧盐化党群部负责组织招标工作人员在监查审计部的监督下抽取评审专家和职工代表，评审专家从湘澧盐化专家库中抽取。评标委员会成员由经济类、技术类专家、职工代表、审计部监审人员组成。评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评审。评委会推选主任评委，主任评委按规定程序主持评审工作。如项目重大或特殊经批准招标人代表参加评委会的，招标人评委不得担任主任评委。

23.2  评标委员会的组成属于保密内容。

# 24.   评标工作的基本原则

24.1  认真贯彻国家有关法律、法规、维护国家利益。

24.2  保护买方的各项合法利益。

24.3  客观、公正地对待所有投标人，对所有投标人的投标评价，均采用相同的程序和标准。

24.4  招标文件是评标的依据。

# 25.   对投标文件的初审和响应性的确定

25.1  开标后，评标委员会将组织审查投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

25.2  初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1） 如果单价×数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

（2） 如果以文字表示的数据与数字表示有差别，应以文字为准修正数字。

（3） 投标方不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

25.3  在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

25.4  评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。

（1） 实质性响应的投标是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

（2） 重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的合同范围、质量和性能，投标货物的数量及交货期明显不能满足招标文件的要求，或限制了买方的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

25.5  评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后任何外来证明。

25.6  评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.7  评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、不一致或不规则的地方。

# 26.   投标文件的澄清

26.1  为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照评标委员会通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

26.2  重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

# 27.   对投标文件的评估和比较

27.1  评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

27.2  评标时除考虑投标报价以外，还将考虑以下因素：

（1） 投标人的资格；

（2） 设计的先进、合理性及质量及制造标准；

（3） 货物零备件和辅料的选择；

（4） 权威机构出具的检验报告；

（5） 技术规格的偏差；

（6） 与合同条款规定的付款条件的偏差；

（7） 交货时间；

（8） 相关的服务费用；

（9） 经营信誉及业绩；

（10）运行成本；

（11）对招标文件中有关货物进口部件要求的响应程度（如果有的话）；

（12）招标文件规定的其它特殊要求（如安全及环保等）。

# 28.   评标原则及方法

28.1  对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

28.2  评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

28.3  评标方法：经评审合格的最低价中标法

28.4  若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，评委会将对其所对应的评分项记0分。

# 29.   评标过程的保密性

29.1  在评标过程中及评标结束后，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。

29.2  有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员。

六、 定   标

# 30.   资格条件的核实

30.1  评标委员会将审查对招标文件做出了实质性响应的投标人是否有资格能圆满地履行合同，如果投标人被确定为无资格履行合同，其投标将被拒绝。

30.2  上述确认将考虑投标人的财务、技术和生产能力，并基于投标人按招标文件规定提供的资格文件以及招标人认为必要的合适的其它文件资料。

30.3  如果确定该投标人无法圆满履行合同，评标委员会将对下一个次中标候选人的资格做出类似的审查。

# 31.   定标准则

31.1  从资质审核、履行合同的能力、业绩评审合格的投标人中选择最低价作为中标候选人。

# 32.   接受和拒绝任何或所有投标的权力

32.1  评标委员会有权根据投标人的投标文件对招标文件实质性响应的程度决定接受其全部或部分的投标。

# 33.   中标通知

33.1  评标结束后，因是自行组织招标，评标情况及中标候选人将在公司高管会议上过会，根据排名确定中标人。

33.2  评标结束确定中标后，湘澧盐化科技规划部将以书面形式发出中标通知书，但发出时间不超过

投标有效期。《中标通知书》一经发出，即发生法律效力。

33.3  对未中标者，招标单位不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

33.4  《中标通知书》是合同文件的组成部分。

# 34.   授予合同时变更数量的权力

# 招标人在授予合同时有权对招标文件中的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它条款和条件做任何实质性改变。

# 35.   签订合同

35.1  中标方按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同。

35.2  招标文件、中标方的投标文件、澄清文件及其在评标中的书面承诺等均为签订经济合同的依据。

35.3  中标人应按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包。

第三章  合同条款

买  方：                              卖  方：

地  址：                              地  址：

电  话：                              电  话：

经过国内公开招标，卖方                  成为                       项目（招标编号：            ）的中标方。买卖双方经过友好协商，就有关事项达成如下协议，以资共同遵守。

1、货物名称及供货范围

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| 合同总金额（元） | 小写： |
|  | 大写： |

供货范围：详见技术协议

技术服务范围：详见技术协议

2、质量标准

按照国家相关标准及买卖双方达成的技术协议约定的生产制造

3、合同价格与支付

3.1本项目签约合同价为固定价。

3.2合同价款的支付

本合同以人民币付款，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1预付款

合同生效后，买方在7个工作内向卖方支付签约合同价的30 %作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

卖方具备发货条件，且经买方确认，卖方开具100%金额的13%增值税专用发票一份，买方支付卖方合同价款的30%。

3.2.3 验收款

设备调试、试运行168小时验收合格，买方签署验收合格证明后28个工作日内，买方向卖方支付合同价款的30%（最迟不超过货到现场三个月）。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的10 %。

4、监造及交货前检验

4.1买方可对合同设备进行监造，在合同设备制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。

4.1.1监造的范围：包括但不限于关键部件的生产制造；

4.1.2 监造方式：设备的监造方式分为停工待检点、工厂见证点、文件见证点三种。停工待检点项目，必须有业主方监造代表参加检验并签证后才能转入下工序。工厂见证点项目，制造厂在进行试验或检验前规定时间内通知业主监造代表参加工序检验或试验，必要时监造人员可进行抽检或复测，核定各部分检测、试验数据，然后进行工厂见证签证。制造厂应在完成检验或试验后提交记录或报告的项目。文件见证项目，制造厂提交的原材料报告和证书、以及制造记录和报告，在完成检验或试验后业主监造代表应认真查阅、核实制造生产的原始记录、图纸技术文件、工序质量检验、试验记录、见证监检点检验单是否正确合格。

4.2交货前检验

本项目买方参与交货前检验（预验收），具体按通用合同条款执行。

5、货物包装与运输、现场开箱检验

5.1卖方应根据合同货物的不同形状与特点，对所提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防碰撞、防刮擦、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。

5.2卖方应承担由于其包装或其防护措施不完善而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的责任。货物在运抵买方指定的场地前，所有风险均由卖方负责承担。

5.3合同货物到达安装现场后，买方组织开箱检验，即按供货清单清点合同设备数量，检验设备外观。买方应在开箱检验前7天书面通知卖方。卖方应自费派技术人员参加开箱检验。如果卖方没有派人参加开箱检验，买方有权自行进行开箱检验，其开箱检验结果应视为卖方已经认可。

5.4在开箱检验过程中，如果发现由卖方责任引起的包装损坏或有其他质量、数量上的问题，双方代表应在检验报告上签字确认，以作为卖方处理或买方向卖方索赔的依据。检验报告一式二份，双方各执一份。

5.5卖方应向用户提供以下技术文件：

（1）设备图纸、设备使用手册、安装使用指南、维护维修说明书或服务手册。所有资料必须提供中文版本；

（2）设备技术参数表、设备制造、安装、调试、验收规范；

（3）中文操作手册、安装、调试及使用说明书；

（4） 出厂检验证书、合格证、设备样本（产品彩页）、权威性检验报告；

（5） 进口货物的合格证、保修卡、装箱单、附件目录等其他相关技术资料等；

（6） 须提供海关报关单（如为进口设备）；

6、合同转让和分包：

6.1未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的制造工作转包给第三方。

6.2卖方在投标文件中说明自制的零部件不得委托其它厂生产。

6.3即使卖方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

7、质量保证期及质保期服务

7.1合同设备整体质量保证期为最终验收合格之日起12个月或者货到现场18个月（以先到为准）

供货要求等合同文件另有约定的从其约定。

7.2卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 12小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后，24小时到达，并在到达后3 日内解决合同设备的故障。

7.3如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4在货物的质保期内，如有制造质量的问题或质量缺陷，卖方应免费予以更换，保证用户工作及时正常运行。在用户使用的头三个月内，同一台设备出现第二次质量问题，卖方应免费整体更换。卖方须在质保期内应免费提供备件并终身维修。

7.5 卖方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护，需注明售后服务机构的名称、联系方法并提供证明材料。

8、知识产权

8.1买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

8.2除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

8.3如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

8.4如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

9、保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

10、违约责任和赔偿

卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

10.1从迟交的第一周到第二周，每周迟延交付违约金为设备合同总价的的 0.5%；

10.2从迟交的第三周到第四周，每周迟延交付违约金为设备合同总价的1.0%；

10.3从迟交第五周起，每周迟延交付违约金为设备合同总价的的 2.0%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

11、不可抗力

11.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

11.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

11.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。如果不可抗力事件的影响持续超过 60日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

12、合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

12.1卖方迟延交付合同设备超过1个月

12.2合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

12.3合同一方当事人未能履行合同项下任何义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利或影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

12.4合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

12.5因卖方原因终止合同，卖方必须退还买方已付货款，买方有权向卖方追偿由此造成的一切损失。

13、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可向津市市人民法院提起诉讼。

14、合同生效及其他

14.1本合同经双方单位签字盖章后生效。

14.2本合同壹式肆份，双方各执贰份。

14.3本合同适用中国法律。

买方（公章）：                         卖方（公章）：

地    址：                             地    址：

法定代表：                             法定代表：

委托代理人：                           委托代理人：

电    话：                             电    话：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                             帐    号：

签订日期：                             签订日期：

第四章  技术规格及要求

1、总则

1.1 本技术规范书适用于湖南省湘澧盐化有限责任公司盐硝厂新干燥优化改造项目中平面回旋筛的采购,它提出了平面回旋筛的工作介质特性、操作条件、制作安装及检验等方面的技术要求。

1.2技术规范书所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，但投标方应保证提供符合本技术规范书和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。

1.3 投标人如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地以书面方式提交招标人，否则招标人将认为投标人完全接受和同意本技术规范书的要求。

1.4投标人须执行本技术规范书所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本。

1.5若设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人应保证招标人不承担有关设备专利的一切责任。

1.6投标人应提供高质量的产品。这些产品焊接质量可靠、尺寸准确、表面处理符合图纸要求，焊缝打磨光滑，表面光洁。投标人应为产品的质量负责并具备提供高质量产品的设备制作能力和技术条件。

1.7本技术规范书所定规范为最低要求，如投标方有更优良、经济的方案，可以超出本技术规范书所规定的条款。

1.8在签订合同之后，投标人有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

1.9本技术规范书将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

- ★采购内容

方形回旋平面回旋筛一台套，机型JFY-2045, 包括设备的材料、制造、出厂前的检验、交货、包装、从制造厂到招标人指定地点的运输、安装和试运行指导、技术资料提供以及相关的技术服务等，具体以本项目技术规范书要求为准。

- 物料特性

物料名称：食用盐

堆积密度：1.25t/m3

粒径分布：

| 序号 | 粒度 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ＞0.8mm | 1～3.5% |
| 2 | 0.335～0.80mm | 48～55% |
| 3 | 0.2～0.335mm | 31～48% |
| 4 | ＜0.2mm | 8～12% |

- 标准规范

本供货应遵循的主要标准规范

| 制造标准 |
| --- |
| JB/T 9022-1999 | 平面回旋筛设计规范 |
| JB/T 5469-2004 | 平面回旋筛制造通用技术条件 |
| GB/T 699-1999 | 优质碳素结构钢 |
| JB/T 5000.1-2007 | 重型机械通用技术条件 产品检验 |
| JB/T 5000.2-2007 | 重型机械通用技术条件 火焰切割件 |
| JB/T 5000.3-2007 | 重型机械通用技术条件 焊接件 |
| JB/T 5000.4-2007 | 重型机械通用技术条件 铸铁件 |
| JB/T 5000.6-2007 | 重型机械通用技术条件 铸钢件 |
| JB/T 5000.7-2007 | 重型机械通用技术条件 铸钢补焊件 |
| JB/T 5000.8-2007 | 重型机械通用技术条件 锻件 |
| JB/T 5000.9-2007 | 重型机械通用技术条件 切削加工件 |
| JB/T 5000.10—2007 | 重型机械通用技术条件 装配 |
| JB/T 5000.12-2007 | 重型机械通用技术条件 涂装 |
| Mt/z7-1979 | 设备工艺效果评定方法 |
| GB 12348-90 | 工业企业厂界噪音标准 |
| GB/T 5330—85 | 金属编织筛网规范 |
| JB/T 3687.2—1999 | 矿用座式平面回旋筛技术条件 |
| GB/T 3633—1995 | 钢结构用扭剪型高强度螺栓联接副技术条件 |
| GB/T 9969.1—1988 | 工业产品使用说明书 |
| JB/T 4042—1999 | 平面回旋筛试验方法 |
| GB/T1184-1996 | 形状和位置公差 未注公差值 |
| GB/T985.1-2008 | 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口 |
| GB/T11352-2009 | 一般工程用铸造碳钢件 |
| GBJ17-1988 | 钢结构设计规范 |

# 设计和制造

5.1  设备性能要求

★5.1.1 该食用盐分筛设备处理能力为50t/h，经过筛分后，要求分选出3个粒度区间的品种，第一层筛上物为粒度大于0.8mm果盐，现场直接装入包装袋处理；第二层筛上物为粒度0.6～0.80mm的产品，第三层筛上物为粒度0.3～0.6mm的产品，第二层与第三层筛上物进入同一出料口，接入管链输送系统和皮带输送机；第三层的筛下物为小于0.3mm的产品，进入输送皮带和螺旋输送机，筛选精度达到90%。

5.1.2 设备选用平面回旋筛，并配备自动张紧和自动清洁筛网系统，清网方式选用食品级弹力球清网。筛网孔径和面积选择根据筛选物料粒径和处理能力确定，确保分选出来的产品粒径符合技术要求。筛网易于更换、检修维护方便。

5.1.3 回旋频率192～200次/分钟，电机及传动选用国内知名品牌，噪音低于75分贝。平面回旋筛密闭性好，顶盖设有观察孔，除尘口，底部和侧面出料口，进料口为长方形接口，出料口口径：与管链机连接的管口尺寸DN200，其余出口口径DN250，物料出料口方位按图。

5.1.4 平面回旋筛满足长期连续运行的要求，启动、运行和停机平稳并安全可靠。

5.1.5为方便出口接管连接，要求筛子出料口底离地面2.0米。

5.1.6 该设备应遵循相关国家标准、行业通行标准以及企业标准质量控制规范。

5.2  设备材料要求

5.2.1 顶盖、筛框、筛箱、落料箱体等与物料接触的部分采用316L不锈钢，筛网采用304不锈钢编制网，吊架采用304材料；驱动部分采用碳钢，外观做防腐处理，除锈等级St3，表面涂防水性无机富锌漆两道，漆膜厚度不小于70um；中间漆为环氧云铁漆两道，漆膜厚度不小于70um，面漆为丙烯酸聚氨酯3道，厚度100um。

5.3  电气设计

5.3.1 环境保护  电机采用节能电机，所有现场安装设备及接线盒等防护等级为IP54 ，适合运行在含NaCl腐蚀的空气环境中。噪声低于75分贝。

# 整机的安装调试

6.1  安装方式分为座式和吊式两种安装形式，无要求时，一般按座式供货。

6.2  电机有多个安装位置，无特殊要求时，制造厂按外侧安装供货。

6.3  安装时应按所供设备的图纸要求预埋钢板，并保证预埋钢板上平面在同一平面上，必要的话应进行灌浆处理。

6.4  务必使筛箱横向水平。

6.5  安装所需的预埋钢板，底脚螺栓等均应由使用单位自备。

6.6  筛分设备出厂后，若时间超过六个月，则安装前必须将振动器内的轴承等卸下清洗，注入新油（2号锂基脂）。

6.7  筛分设备各部件安装经检查符合安装要求后，即可进行试运转，开机前应详细检查筛机紧固件的紧固情况，检查筛机周围是否存在妨碍筛机运动的障碍物。

6.8  试运转一般要求4~6小时，试运转过程中观察筛机运行情况，若发现失振，异常声响等问题，应及时停机检查原因，排除障碍。

6.9  筛机经4~6小时试运转后，应检查下列项目：

6.9.1 激振器轴承温度：要求轴承温度最高不超过75℃,温升不超过40℃。

6.9.2检查各紧固件的紧固情况，发现松动及时拧紧。

6.9.3 筛机重负荷运转合格后，即可投入生产，筛机投入试生产两周内，应每周检查紧固各部分螺栓，以后一月进行一次。

7、操作与维护

7.1  筛机应在没有负荷的情况下开机，（应尽量避免带料开机）待筛机运转平稳后才能给料，停机前应先停止给料，待筛面上物料全部排除后才能停机。

7.2  在工作过程中，应经常观察筛机运动是否平稳，若发现运动不正常或有物料撞击声，必须停机检查，找出原因排故障。

第五章  附件（投标文件的格式）

附件1     投标函

附件2     开标一览表

附件3     货物简要说明一览表

附件4     商务条款偏离表（格式）

附件5     技术规格偏离表（格式）

附件6     售后服务承诺书

附件7     投标人的资格、资质证明文件

附件8    三年内未受司法机关生效的刑事判决和行政机关行政处罚决定的承诺书

附件9   投标人认为需要提供的其它资料

说明：本章内容仅为投标人编制投标文件的参考格式，如本章内容与文件正文有任何差异，均以文件正文为准。以上文件要求投标人签字盖公章。

附件1  投 标 函

致招标方：

（投标单位全称）授权______（全权代表姓名）______________（职务）为全权代表，参加贵方组织的           （招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对_________________货物进行投标。为此：

一、提供投标须知规定的全部投标文件：投标文件正本1份，副本1份，电子文档一份（U盘）。

二、我方同意在本项目招标文件中规定的开标时间起    天内（投标有效期）遵守本投标文件中的承诺且在此期限满之前均具有约束力。

三、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价标段       为           （人民币大写），详见开标一览表。

四、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方承诺接受招标文件中的全部条款且无任何异议。

五、我方保证在中标后，忠实地执行双方所签订的经济合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、如果在规定开标时间和日期后，我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金可被贵方没收。

七、我方完全理解贵方不一定接受收到的任何投标。

八、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

九、我方承诺：招标人若需追加本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

十、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

十一、 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：___________________       邮编：_________________________

电话：___________________       传真：_________________________

投标单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日              期：

附件2  开标一览表（格式仅参考）

招标项目名称：___________________         招 标 编 号：___________________

| 序号 | 投标标的物名称 | 设备品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 投标价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 | 小写：元人民币整 |
|  | 大写：元人民币整 |

投标单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日              期：

注： 1、总报价为项目最终完成验收合格后所有费用（须按品目分别填写）；

# 2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

3、请在开标报价一览表上“投标人名称”加盖投标人单位公章，否则无效；

4、此表在投标文件中体现，并另复制一份单独封装在一个小信封，将此信封与正本投标文件一同密封在同一标注有“正本”字样的密封袋中递交；

5、此必须为法定代表人或授权代表签署。

附件3  货物简要说明一览表（格式仅参考）

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 主要性能及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日              期：

附件4  商务条款偏离表（格式仅参考）

投标人名称：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日              期：

附件5  技术规格偏离表（格式仅参考）

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 要求规格 | 投标规格 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日              期：

注：该表请按招标文件技术规格各条逐项填写，按实一一应答。

附件6  售后服务承诺书（格式仅参考）

投标人应提供在本项目下售后服务的方法、质保期、费用、联系方式、服务内容等。

1、所有设备保修   年（有特殊要求的除外），质保期内免费维修。

2、设备出现故障，接到使用方通知后2小时响应；24小时解决问题（提供设备零配件及易耗品）。

投标单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日              期：

附件7  投标人资格、资质证明文件

目        录

投标申请人须知

1、表1   营业执照（复印件加盖单位公章）

2、表2   守信用、重合同证明、资产负债表、损益利润分配表（如要求）

3、表3   法定代表人身份证明和法人代表授权书（原件）、授权代表身份证（复印件加盖公章）

4、表4   制造商的授权书及维保函证明（如有，提供原件）

5、表5   投标人基本情况说明

6、表6   主要用户和业绩（提供合同复印件并加盖公章，提供合同原件以供招标时查阅，招标完成后返还）

须       知

1.1对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

1.2资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

1.3投标人提供的资格文件将由买方使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的能力。

1.4投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

1.5全部的文件应提供正本一份，副本一份。

表1  营业执照

（复印件加盖单位公章）

表2 资产负债表、损益利润分配表复印件

（复印件加盖公章）（如要求）

表3  法定代表人授权书（原件）

授权代表身份证（复印件加盖公章）

本授权书声明：注册于                              （地址）的_________________________________（单位名称）的法人代表____________（法人代表姓名、职务），授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与项目                （招标编号） 招标投标活动中的有关事宜，代理人（被授权人）在本项目投标及合同的中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

本授权书于                 年       月       日签字生效，特此声明。

法人授权代表（被授权人）情况：

姓名________________性别______年龄___________职务_______________

联系地址______________________________________________________

邮编______________电话_________________传真________________

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（被授权人）（签字）：

授权日期：___________________________

注：1、无投标人单位公章及法定代表人签章的视为无效授权。

2、如为法定代表人投标则需提供法定代表人身份证明。

表4  制造商授权书（原件）

：

我们____________（制造商名称）是按___________（国家名称）的法律成立的一家制造商，主要营业地点设在_____________（制造商地址）。兹指派按___________（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在_________（贸易公司地址）的______________________（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理进行下列有效的活动：

（1） 代表我方办理贵方第_______号招标邀请要求提供的由我方制造的_______（货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

（3） 我方兹授予_______________（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认_____________（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于___________年_____月_____日_______________签署本文件，____________（贸易公司）于_________年_____月____日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                       出具授权书的制造商名称：

正式授权签字的代表姓名、职务和部门：  正式授权签字的代表姓名、职务和部门：

表5  投标人基本情况说明

要求尽可能简短精炼。

# （一）名称及有关情况：

（1）名称：

（2）地址：　　　　　　　　　传真/电话：　　　　　邮编：

（3）成立或注册日期：

（4）法人代表姓名：

（5）开户银行名称及地址：

（6）投标人在湖南地区的代表姓名和地址邮编、传真、电话

# （二）投标人简介：主要包括以下内容

（1）企业发展简史

（2）企业生产经营场所、拥有的生产经营设备，及现有技术人员等

（3）企业生产经营情况、财务现状等

（4）企业获得的荣誉、受过的违规处罚情况等

# （三）投标人认为需要说明的其它情况：符合招标文件要求的证明材料。

投标单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日              期：

表6  主要用户和业绩

（提供合同复印件并加盖公章）

投标人名称：

| 序号 | 用户名称 | 联系方式 | 所供货物名称 | 数量 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

注：提供合同原件查验，未提供合同原件则不予加分。

附件8  信用承诺书

承诺书

本人承诺：本公司在近三年内未受司法机关生效的刑事判决和行政机关行政处罚决定，及在本项目类似产品销售过程中没有违法和重大违约行为。

承诺人（签字盖公章）：

附件9  投标人认为需要提供的其它资料

（复印件加盖单位公章）